## Slide 1
Axonic – Ultraschall-Durchflusssensor
DN65-150
Date 00, 0000
ITRON Wärme & Kälte
©2016 ITRON CONFIDENTIAL PROPRIETARY
Notes: THIS COVER PAGE OFFERS THE OPTION TO ADD IMAGERY

## Slide 2: Axonic - Was ist Axonic?
Axonic ist ein neuer Ultraschall-Durchflusssensor für Wärme- und Kälteanwendungen.
Axonic ist die entscheidende Komponente eines Messgerätes zur Messung thermischer Energie.
Axonic verfügt über herausragende metrologische Eigenschaften.
Axonic bietet viele neue und nützliche Funktionen.
Was ist Axonic?

## Slide 3: Axonic - Was ist Axonic?
Statischer Durchflusssensor mit Interface zu Rechenwerken
Zur Kombination mit Split-Rechenwerken
  CF51, CF55, CF800 (oder andere Marken)
  Sowie einem Fühlerpaar
Axonic ist ein Ultraschall-Durchflusssensor für Wärme- und Kälteanwendungen.
Wärme - Vorlauf
Wärme- Rücklauf

## Slide 4: Axonic - Was ist Axonic?
Statischer Durchflusssensor mit Interface zu Rechenwerken
Zur Kombination mit Split-Rechenwerken
  CF51, CF55, CF800 (oder andere Marken)
  Sowie einem Fühlerpaar
Axonic ist ein Ultraschall-Durchflusssensor für Wärme- und Kälteanwendungen
Kälte - Vorlauf
Kälte - Rücklauf

## Slide 5: Axonic - Was ist Axonic?
Axonic ist ein neuer Ultraschall-Durchflusssensor für Wärme- und Kälteanwendungen.
Axonic ist die entscheidende Komponente eines Messgerätes zur Messung thermischer Energie.
Axonic verfügt über herausragende metrologische Eigenschaften.
Axonic bietet viele neue und nützliche Funktionen.
Was ist Axonic?

## Slide 6: Axonic - Was ist Axonic?
Das Medium ist anspruchsvoll (Magnetit, Kalk….)
Wärmekreislauf arbeitet 24h am Tag, 365 Tage im Jahr (= permanent)
Ultraschall = beste Technologie für diese Anforderungen
  keine beweglichen Teile, keine Magnete im Messsystem.
Axonic ist die entscheidende Komponente eines Messgerätes für Wärme
Schall-Geschwindigkeit: c+V
Schall-Geschwindikeit: c-V
Durchfluss
Geschwindigkeit: V
Laufzeit des Schalls:
In Flussrichtung: t1 = d / (c+V)
Gegen Flussrichtung: t2 = d / (c-V)
Durchfluss q = K.t.(t)-²
d

## Slide 7: Axonic - Was ist Axonic?
Axonic ist ein neuer Ultraschall-Durchflusssensor für Wärme- und Kälteanwendungen.
Axonic ist die entscheidende Komponente eines Messgerätes zur Messung thermischer Energie.
Axonic verfügt über herausragende metrologische Eigenschaften.
Axonic bietet viele neue und nützliche Funktionen.
Was ist Axonic?

## Slide 8: Axonic - Was ist Axonic?
Dynamik bis R400H (Standard-Prüfung in R250HV)
Beispiel: qp25m³/h (DN65) :
Axonic verfügt über herausragende metrologische Eigenschaften.
Chart: 
| 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1000
 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350
Woltman R50
Ultrasonic R100
Axonic R400
Axonic R250
qi 500 L/h
qs 30m³/h
qs 50m³/h
qi 250 L/h
qi 100 L/h
qi 63 L/h
qs 50m³/h
qs 50m³/h
Flow rate [m³/h]
R400 = Einzigartig!

## Slide 9: Axonic - Was ist Axonic?
Axonic verfügt über herausragende metrologische Eigenschaften
qs
qp
qi
qc
qmax
Durchfluss
Normales Durchflusssignal bis qmax
(Impuls-Frequenz äquivalent zum Durchfluss)
q > qmax (1,1x qs):
Warnhinweis
Impuls-Frequenz äquivalent zu qmax
Axonic misst auch bei Überschreitung von qmax
Beispiel DN80:
1 Tag @ qmax @ dT50K = 8.534€
Diese € sind verloren, wenn der Zähler bei q > qmax stoppt!

## Slide 10: Axonic - Was ist Axonic?
Genauigkeitsklasse 2:
  Akzeptanzkriterium: ± 2% (im oberen Durchflussbereich)
  Typische Kurve des Axonic: innerhalb ±1%!
Axonic verfügt über herausragende metrologische Eigenschaften.
Chart: DN65 qp25
| 50 | 62.5 | 80 | 100 | 160 | 250 | 472.87080450158783 | 2500 | 12000 | 25000 | 50000
CEN+ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3.0574 | 2.2 | 2.0417 | 2.02 | 2.01
CEN- | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3.0574 | -2.2 | -2.0417 | -2.02 | -2.01
100 | 0
250 | 0
ChW+ | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ChW- | -5 | -5 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
none
BC @ Hpos1 5c 51.5°C | -0.31886 | 0.31016 | -0.21957 | 0.06849 | 0.14329 | 0.11734 | 0.0018506 | 0.11238 | -0.028882 | -0.11046 | -0.11992 | -0.0060357 | -0.0066248 | -0.054225 | -0.20386
BD @ Hpos2 5c 51.5°C | -0.051252 | 0.88382 | 0.68841 | 0.41788 | 0.66434 | 0.46513 | 0.095106 | -0.21768 | 0.23088 | 0.14761 | 0.17628 | 0.15374 | 0.037525 | -0.071033 | -0.22834
none
BC @ Hpos1 3c 15.3°C | 1.8177 | 0.63269 | 1.207 | 0.57999 | 0.73203 | 0.10081 | 0.066716 | 0.062055 | 0.072623 | -0.22687 | -0.21172 | -0.16927 | -0.13176 | -0.0035259 | 0.065124
BD @ Hpos2 3c 15.3°C | 0.17868 | 0.60215 | 0.23542 | 0.434 | 0.23767 | 0.2522 | 0.066809 | -0.035754 | 0.1726 | 0.051476 | 0.056217 | 0.044492 | 0.025936 | 0.13356 | -0.064892
Fehlerkanal EN1434 Klasse 2

## Slide 11: Axonic - Was ist Axonic?
Konzentrisches Design
  Strömungsprofil-Empfindlichkeit U0D0
  Keine Anforderung an Vorlaufstrecken = kleinste Einbaumaße!
Alle Einbaulagen zulässig, auch „kopfüber“!
Axonic verfügt über herausragende metrologische Eigenschaften.

## Slide 12: Axonic - Was ist Axonic?
Axonic ist ein neuer Ultraschall-Durchflusssensor für Wärme- und Kälteanwendungen.
Axonic ist die entscheidende Komponente eines Messgerätes zur Messung thermischer Energie.
Axonic verfügt über herausragende metrologische Eigenschaften.
Axonic bietet viele neue und nützliche Funktionen.
Was ist Axonic?

## Slide 13: Axonic - Was ist Axonic?
Große Auswahl an Einbaulängen:
  Standard-Einbaulängen
  Kurzbaulängen für Austausch oder beengte Platzverhältnisse.
  Beispiel DN80 qp40
Axonic bietet viele neue und nützliche Funktionen.
L = 225mm
Austausch gegen
Woltman WP
(Deutschland)
L = 200mm
Austausch gegen
Woltman WP
(Frankreich)
L = 300mm
Standard-Länge
L = 350mm
Austausch gegen
Woltman WS
(Frankreich)

## Slide 14: Axonic - Was ist Axonic?
  Einbaumaße (DN, Länge, PN)
Axonic bietet viele neue und nützliche Funktionen.
Flansch PN16/25: EN 1092-2 / Mobile Flansche, Form B )
Flansch PN40: EN 1092-1 / Typ 21, PN40, Form E (Vorsprung)
DN | QP | Baulänge [mm] | PN [bar]
65 | 25 | 200 | 16
 |  | 300 | 16
 |  |  | 25
 |  |  | 40
80 | 40 | 200 | 16
 |  | 225 | 16
 |  | 300 | 16
 |  |  | 25
 |  | 350 | 16
 |  |  | 40
100 | 60 | 250 | 16
 |  | 360 | 16
 |  |  | 25
 |  | 400 | 16
 |  |  | 40
125 | 100 | 250 | 16
150 | 150 | 300 | 16
 |  |  | 40
 |  | 500 | 16
 |  |  | 25

## Slide 15: Axonic - Was ist Axonic?
Innovative drehbar Klappflansche (Varianten PN16 & 25):
  Konzept aus dem Wasserbereich (Flostar M)
  Schnell, sicher, einfach
  1-Mann-Montage
Axonic bietet viele neue und nützliche Funktionen.

## Slide 16: Axonic - Was ist Axonic?
Kompatibel zu vollständiger Isolierung
  Energie-Einspar-VO verlangen Isolierung von Armaturen.
  Langer „Hals“: komplette Isolierung möglich, keine Gefahr für Überhitzung der Elektronik
Axonic bietet viele neue und nützliche Funktionen.

## Slide 17: Axonic - Was ist Axonic?
Axonic verfügt über optional über 2. Pulsausgang (B)
Axonic bietet viele neue und nützliche Funktionen.
Ausgang A: 4-adrig:
Spannung(+)
GND (-)
µCom Kommunikation
Pulse (+)
Ausgang A: Energie-Messung
Ausgang B: 3-adrig:
GND (-)
Pulset (+)
Durchflussrichtung
Hinweise: Konfiguration Ausgang B unabhängig von Ausgang A (Pulswertigkeit, Pulslänge)!
Ausgang B: GLT-Systeme
(Pulsausgang zur Verwendung der Durchfluss-Information in Gebäude-Leitechnik).

## Slide 18: Axonic - Was ist Axonic?
UMCS = Ultrasonic Meter Configuration Software
  Lesen – Konfiguration - Nacheichung – Durchfluss-Justierung
  für Prüfstellen-Arbeit
Axonic bietet viele neue und nützliche Funktionen.
Eingebauter
Gerätepass

## Slide 19: Axonic - Was ist Axonic?
Prüfbericht im Zähler!
  Auslesen & Drucken mit UMCS-Software
Axonic bietet viele neue und nützliche Funktionen.

## Slide 20: Axonic - Was ist Axonic?
Axonic verüfgt über eingebaute Intelligenz
  Informationen zum Netzbetrieb und Zähler
  Status und Warnmeldungen sichtbar durch LED
  Kommunikation zum Rechenwerk
    Einbindung in AMR-Systeme
Verfügbare Informationen:
  Durchfluss erkannt
  Luft in der Leitung
  Störung der Messung
  Niedriger Signalpegel
  Maximaldurchfluss überschritten
  Flasche Durchflussrichtung
  Zähler befindet sich im Prüfmodus
Axonic bietet viele neue und nützliche Funktionen.

## Slide 21: Axonic - Was ist Axonic?
Robustes Design:
      Medium-Temperatur: 1….150°C
      Umgebungs-Temperatur : -25°C… 60°C
      Umgebungs-Klassen
        EN1434 - C
        MID - E2 (EMV)
        - M2 (Mechanisch)
      Gehäuse-Material:
        PN16/ PN25: Bronze
        PN40: Edelstahl
      IP68 (1 Woche / 1,2m Wassersäule)
Axonic bietet viele neue und nützliche Funktionen.

## Slide 22: Axonic – Zusammenfassung
Optional 2. Impuls-Ausgang
- Energiemessung
- Einbindung in GLT
Exzellente metrologische Eigenschaften
- Genauigkeits-Klasse 2
- Herausragender Dynamikbereich
- Unempfindlich gegen Störprofile
Einfache Installation
- Drehbare Klappflansche
- Keine Einlaufstrecken
- Jede Einbaulage möglich
- Diverse Baulängen
Intelligente Selbstdiagnose
- Luft in der Leitung
- Falsche Durchflussrichtung
- qmax überschritten…
Interne Information
- Integrierter Geräte-Pass
- Integriertes Prüfprotokoll
Robust
- Medium 150°C permanent
- Druckstufen PN16, 25 und PN40
Umsatzsicherung
- Verhalten über qmax
- Performance im unteren Durchflussbereich
Umweltfreundliche
- Kompatibel für Isolierung
- Externe Spannungsversorgung